1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Magnetic18 со светодиодными источниками света, тонкая световая панель для установки фотоизображения, предназначена для размещения рекламной продукции в общественных и административных зданиях и сооружениях, вспомогательных помещениях жилых домов и на улице.

Световые панели размещают в подвесном или настенном варианте.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 220 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Суммарная номинальная мощность светодиодов, Вт, не более | 40 Вт |
| Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2011 | Д |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | III |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 35000 |
| Коэффициент мощности ( PF) | 0,6 |
| Коэффициент пульсации, % | < 0,5 |
| Корпус | алюминий |
| Защитное стекло | Акрил |

* Значения суммарной номинальной мощности светодиодов, указанно в условном обозначении конкретных типов световых панелей.

** Значения световых потоков конкретных типов световых панелей приведено в таблице.

2.2 Типы световых панелей, габаритные размеры и масса, приведены в таблице.

| Тип светильника | Световой поток, лм, не менее | Цветовая температура, К | Потребляемая мощность, Вт, не более | Габаритные размеры, мм | Вес,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnetic 18 (A0) | 840 Лм | 6500 К | 40Вт | 850х1200х18мм | 14 кг |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.3.1. В комплект поставки входит:

Magnetik 18 (A0) в сборе – 1 шт.;

Блок питания (источник питания) – 1шт.

паспорт – 1 шт.

Присоски – 2шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Световые панели по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание световых панелей необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация световых панелей с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение световых панелей в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

5. ПОДГОТОВКА  К  УСТАНОВКЕ,  УСТАНОВКА,  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распакуйте световую панель и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.2. снимите защитное стекло (Акрил )с помощью прилагаемых присосок, вставьте печатное изображение (бэклит*), соберите в обратном порядке.

*Печатное изображение бэклит в комплект поставки не входит.

5.3 Установите световую панель в настенном положении.

5.3.1. Для настенного крепления необходимо снять присосками защитное стекло, за которым будут располагаться монтажные отверстия, через который происходит крепление панели саморезами (в комплект не входят) к стене.

5.4. Установите блок питания

5.5. Присоедините вывод блока питания к выводу световой панели (при необходимости, допускается наращивание вывода световой панели или блока питания, до длинны 5м, проводом диаметром сечением 1,5мм)

5.6. Присоедините сетевые провода к  блоку питания

Световая панель готова к эксплуатации.  Включите питание.

5.7. Чистку от загрязнений и замену бэклита производите по мере необходимости.

5.8. Монтаж электрики должен осуществляться специалистами, которые обладают теоретическими знаниями, и практическим опытом.

| Таблица размеров светодиодных панелей Magnetic 18, Magnetic 35 |
| --- |
|  | Вид | Габарит | Видимая часть | Печатное изображение |
|  | А0 | 850х1200х18 | 786х1082 | 820х1116 |
|  | А1 | 600х850х18 | 516х766 | 570х820 |
|  | А2 | 450х600х18 | 376х526 | 420х570 |
|  | А3 | 300х430х18 | 270х400 | 226х356 |
|  | А4 | 210х300х18 | 146х236 | 180х270 |

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Световая панель не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию световой панели проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Световые панели должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Световая панель соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу световых панелей в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию световых панелей, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя световых панелей до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин, по месту продажи световой панели, или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления световой панели.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «	Ледекспро».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 		.

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

ООО « Ледекспро »

СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ

СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

СВЕТА

Magnetic 18 A0

ПАСПОРТ